Sprawa: IK.271.16.2015                                               Mosina, dnia 10 sierpnia 2015 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.16.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.16.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na: „ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SZKOLNEGO SP NR1      w MOSINIE - BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ”.

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2015 r., wpłynęło zapytanie do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

„W nawiązaniu do naszej telefonicznej rozmowy w związku z nieścisłościami dotyczącymi opisu proszę o podanie jednoznacznych parametrów dotyczących ogrodzenia i piłkochwytów

1. W programie funkcjonalno użytkowym na stronie 3 występuje opis – Piłkochwyty 6 m wysokości, ogrodzenie 4 m wysokości, 4 furtki i 1 brama. Natomiast w tym samym Programie funkcjonalno użytkowym na stronie 7 występuje opis – brak piłkochwytów, ogrodzenie             o wysokości 3m, brak bramy, 4 furtki.”

Odpowiedź na pyt. nr 1:

Należy wykonać zgodnie z „PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM” oraz zawartym w ogłoszeniu określeniem przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

- Płot o wysokości 4 m

- Furtki – 4 szt. o szerokości 1 m i wysokości 2m

- Bramę o szerokości 4m i wysokości 3m

- Piłkochwyty za bramkami na całej długości o wysokości 6m.

W „PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM” w opisie na stronie 7 należy przyjąć, zgodnie z ogłoszeniem i przedmiotem zamówienia, płot o wysokości 4 m.

Otrzymują:

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

- www.mosina.pl

4. IK-a/a