Sprawa: IK.271.4.2015                                               Mosina, dnia 30 kwietnia 2015 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.4.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.4.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosina, ul. Fredry”.

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniu 28 i 29 kwietnia 2015 r., wpłynęły zapytania do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

„W jaki sposób zakończone jest przyłącze na terenie posesji? W przedmiarze nie ma pozycji studzienek przyłączeniowych więc rozumiem, że inwestor przewiduje wejście na posesję jedynie rurą fi 160 i założenie korka?”

Odpowiedź na pyt. nr 1:

Przyłącze zakończone jest w granicy działki korkiem.

Pytanie nr 2:

„Drugie pytanie dotyczy zasypki. Zarówno projekt jak i przedmiar jasno wskazują zasypkę gruntem rodzimym. W przekrojach geologicznych występują piaski średnie i piaski drobne. A co jeżeli będzie dużo frakcji organicznej i inspektor zażąda pełnej wymiany gruntu? Czy nie przewidujecie Państwo takiej możliwości i zakładacie zasypkę gruntem rodzimym?”

Odpowiedź na pyt. nr 2:

Należy przyjąć, że zgodnie z projektem i przedmiarem nie jest przewidziana wymiana gruntu.

Pytanie nr 3:

„Proszę o sprecyzowanie szczególnie ilości przyłączy, gdyż moim zdaniem wszystkich rur fi160 z przekroi wychodzi 210 m w przedmiarze jest natomiast 173 m? Zmieni to również ilość wykonania wykopu.”

Odpowiedź na pyt. nr 3:

Zgodnie z przedmiarem długość rur Ø 160 mm – 173 mb, ilość przyłączy 30 szt.

Pytanie nr 4:

„Proszę również o sprecyzowanie (wypisanie) jakie studnie i odcinki kolektora głównego fi250 na tym etapie mają być wykonane. Z przekrojów na projekcie wychodzi 519,1 m                       a w przedmiarze jest niecałe 400 m.”

Odpowiedź na pyt. nr 4:

W ramach robót mają być wykonane odcinki od S 1.4 do S 1.9 oraz S 1.18 zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 5:

Odpowiedź na pyt. nr 5:

Tak, wykonawca ma wykonać i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu. Projekt należy uzgodnić  z Urzędem  Miejskim w Mosinie.

Pytanie nr 6:

Odpowiedź na pyt. nr 6:

Nie będzie naliczana opłata za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 7:

Odpowiedź na pyt. nr 7:

Zamawiający nie wymaga załączenia kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 8:

Odpowiedź na pyt. nr 8:

Zgodnie z wzorem umowy i opisem przedmiotu zamówienia koszty odbiorów  przez  AQUANET ponosi Wykonawca. Wykonawca w ofercie winien uwzględnić również koszty opracowania projektu organizacji ruchu. Nie uwzględniać kosztów zajęcia pasa drogowego.

Pytanie nr 9:

Odpowiedź na pyt. nr 9:

Wykonawca winien realizować sieć oraz przyłącza, które wykonywane są do granic działki i zakończone są korkami.

Pytanie nr 10:

Odpowiedź na pyt. nr 10:

Zgodnie z przedmiarem, studnie Ø425mm na posesjach nie wchodzą w zakres przetargu.

Pytanie nr 11:

Odpowiedź na pyt. nr 11:

Wykop zasypać zgodnie z przedmiarem i projektem - zastosować grunt rodzimy.

Pytanie nr 12:

Odpowiedź na pyt. nr 12:

Przewiert i przepust nie wchodzą w zakres przetargu, są już wykonane.

Pytanie nr 13

Odpowiedź na pyt. nr 13:

Zakres prac od studni  S1.4 do S1.9 oraz od S1.4 do S 1.18 ilość studni szt. 14 przyłączy 30 szt. Długości rur Ø250 mm i Ø160 mm zgodnie z przedmiarem.

Otrzymują:

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

- www.mosina.pl

4. IK-a/a