Mosina, dnia 4 czerwca 2014 r.

Sprawa: IK.271.11.2014

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.11.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.11.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej od ulicy Sowinieckiej w kierunku ulicy Śremskiej w Mosinie - Etap I”.

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniu 02.06.2014 r.,          wpłynęły zapytania do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Odpowiedź:

- Wodociąg wykonać z  rury przewodowej PEHD o śr. zewn. 180  x 10,7 mm ( SDR 17, PE 100, PN 10 ),  natomiast SDR 11 dotyczy rury przewiertowej,  przewiert wykonać rurą PEHD –TS 250 x 22,7 mm;

- W przedmiarze robót  wodociąg od ulicy Sowinieckiej w kierunku ulicy Śremskiej w Mosinie – Etap I  zał. nr 8 do SIWZ należy przyjąć w  poz. 34 „Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm”  -   1  kpl.  –  do uzyskania pozytywnego wyniku;

- Sposób wykonania przyłącza pokazano na rys. Nr 13 . Podane na planie węzły W 18, W19,          W 20 są węzłami pośrednimi  do wytyczenia przyłącza w terenie.