# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

# D.01.03.04

PRZEBUDOWA KABLOWYCH

###### LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów

i kabli

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem kolizji kablowych linii telekomunikacyjnych oraz budowy  kanału technologicznego składającego się z jednej rury Ф110 w związku z budową ulicy
Stęszewskiej i ulicy Zielonej w Krosinku gmina Mosina.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót telekomunikacyjnych i obejmują:

- budowę kanalizacji kablowej pierwotnej,

- układanie kabli miedzianych w ziemni,

- demontaż kabli miedzianych po przebudowie znajdujących się w rejonie ziemnych prac drogowych,

- bodowa kanału technologicznego (1 x  Ø 110)

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi  studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.

1.4.3. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do montażu głowic kablowych.

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, STWiORB i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów podano w STWiORB D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Mogą być stosowane wyroby oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały dla których polskie normy przewidują zaświadczenia o jakości, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2.  Składniki betonu i kruszywo podsypki oraz obsypki

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych używać należy cement portlandzki zgodny z normą 
PN-EN 197-1: 2002, klasy co najmniej 32,5.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do budowy studni kablowych powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 dla kategorii grube GC90/15, SI20, LA25, f1,5 i F2 oraz drobne GF85 i f3Kruszywo naturalne niełamane 0/2 powinno spełniać wymagania  PN-EN 13242 dla kategorii GF80 i f16 o wskaźniku różnoziarnistości ≥5.

2.2.3. Woda

Woda do betonu i zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom EN 1008.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.4. Rury przepustowe i osłonowe

- rury HDPE średnicy : 110x6,3 mm, 125/7,1 mm, 140/8 mm, 160/

- rury dwudzielne A110PS, A120PS

2.5. Rury w rurociągach kablowych

- rury HDPE średnicy : 40/3,7

2.6. Kable.

Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w normie PN-D-7953 zależą od średnicy kabla i jego powłoki.

W liniach kablowych ziemnych i kanałowych należy stosować kable o izolacji polietylenowej (XzTKMXpw) wg PN-T-90330.

Należy stosować następujące kable:

- XzTKMX pw 15x4x0,5,

- XzTKMX pw 5x4x0,5,

- XzTKMX pw 2x2x0,5,

2.7. Osłony złączy na kable  15p, 10p i 2p

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych.

- ubijak spalinowy,

- żurawik hydrauliczny,

- sprężarka powietrzna spalinowa,

- wciągarka mechaniczna kabli,

- koparka jednonaczyniowa,

- urządzenie do przebić poziomych,

- sprzęt do przewiertów sterowanych,

- żuraw samochodowy,

4. Transport.

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”.

4.2. Transport wyrobów i elementów

- samochód skrzyniowy,

- samochód dostawczy,

- przyczepa dłużycowa,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa niskopodwoziowa.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 ”Wymagania ogólne”.

5.2. Przebudowa linii telekomunikacyjnej

Kolidujące linie i urządzenia należy przebudować zachowując następującą kolejność robót:

- wybudowanie nowego odcinka linii,

- wykonanie połączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii,

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone.

W przypadku niemożności zdemontowania urządzeń bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Uzyskane z rozbiórek wyroby i odpady stają się własnością wykonawcy.

5.3. Kanalizacja kablowa

Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło:

- 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia powinna być w najniższym punkcie nie mniejsza niż 1,0 m. Kanalizacja powinna na odcinkach między sąsiednimi studniami przebiegać po linii prostej.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej wynoszą :

- 3 cm przy przelocie między studniami do 30 m,

- 5 cm przy przelocie między studniami od 3050 m,

- 7 cm przy przelocie między studniami od 50 75m,

- 10 cm przy przelocie między studniami od 75100 m,

- 12 cm przy przelocie między studniami od 100120 m.

W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur RHDPE mogą być tak wygięte ,aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 0,1 do 0,3 % w terenie płaskim zgodnie z normą ZN-96  TPS.A. -012

5.4. Układanie kanalizacji z rur

Z pojedynczych rur należy tworzyć zestawy kanalizacji o ilości otworów w warstwach określonych w rysunkach.

Odległości między poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 
2 cm, a między warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać kruszywem naturalnym niełamanym 0/2 lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym. Rury kanalizacji kablowej układać ze spadkiem w kierunku jednej ze studni lub w kierunku obydwu studni kablowych tak aby nie powstały tzw. syfony.

5.5. Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi.

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się w zasadzie nad tymi urządzeniami.

Dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05.

5.6. Studnie kablowe

W ciągach kanalizacji kablowej należy stosować studnie kablowe zgodnie z 
BN-85/8984-01.

5.7. Układanie rurociągów kablowych w ziemi

Rurociąg kablowy w ziemi powinien być ułożony w wykopie na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m licząc od góry  rurociągu, wraz z kablem lokalizacyjnym.

Rurociągi kablowe ułożone bezpośrednio w ziemi zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:

- ułożenie nad nimi taśmy ostrzegawczej w kolorze pomarańczowym z napisem „UWAGA KABEL OPTYCZNY” w połowie głębokości ułożenia kabla.

- zabezpieczenie rurami ochronnymi w miejscach szczególnych (skrzyżowanie z innym uzbrojeniem terenu, drogą, ciekiem, innymi)

- rurociąg należy poddać kalibracji i próbie szczelności

Budowa rurociągu zgodnie z normą ZN 96 TP S.A.-013.

5.8. Układanie kabli w ziemi

Kabel w ziemi powinien być ułożony w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości na falowanie powinno wynosić co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych co najmniej 4% długości trasowej.

Głębokość ułożenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do góry kabla, nie powinna być mniejsza od 0,8m. Przy złączach kablowych zapasy kabla nie powinny być mniejsze niż 0,25m z każdej strony złącza.

Kable ułożone bezpośrednio w ziemi zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:

- ułożenie nad kablem taśmy ostrzegawczej w kolorze pomarańczowym z napisem „UWAGA KABEL” w połowie głębokości ułożenia kabla.

Przy układaniu kabli w jednym wykopie z rurociągami kablowymi kable należy układać nad rurociągami na 15 cm warstwie kruszywa naturalnego niełamanego 0/2 którym trzeba przykryć rurociągi.

5.9. Skrzyżowania i zbliżenia z drogami

Na skrzyżowaniach z drogami kable powinny być ułożone w kanalizacji kablowej lub też w rurach ochronnych ułożonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Rury ochronne powinny być układane poziomo na całej szerokości drogi i co najmniej po 0,5m poza krawędzie drogi lub rowu odwadniającego. Przy każdym końcu rury ochronnej powinien być ułożony zapas kabla o długości co najmniej 1m. Końce rur zabezpieczyć przed zamulaniem (zapiankować).

Rury ochronne powinny być układane na głębokości:

- co najmniej 1,0m od powierzchni dróg,

W przypadku równoległego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odległość kabla powinna wynosić co najmniej:

- 1m od krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu,

- 1m na zewnątrz od krawędzi jezdni,

- 0,5m od krawędzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.10.Skrzyżowania i zbliżenia z rurociągami

Przy skrzyżowaniach z rurociągami podziemnymi kable należy układać nad rurociągami w rurach ochronnych. Długość rury powinna przekraczać o 1m szerokość obrysu rurociągu z każdej strony.

5.11.Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyżowania te należy wykonać zgodnie z PN-E-05125.

5.12. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z wyraźnie odciśniętymi numerami.

5.13. Zabezpieczenia kabli istniejących

Zabezpieczenie kabla bez jego przebudowy należy wykonać zakładając nań rurę dwudzielną - z tworzywa. W wypadku konieczności łączenia długich odcinków, lub gdy rura jest wykorzystana do przedłużenia istniejącego przewodu (rury), poszczególne elementy winny z jednego końca posiadać zakończenie kielichowe (lub stosować złączki rur z uszczelkami) zdolne objąć poprzedni segment przy zachowaniu szczelności między składanymi połówkami.  Kabel musi mieścić się w rurze swobodnie. Obie połówki połączyć trwale i szczelnie. Końce rur osłonowych  (dwudzielnych ) zabezpieczyć przed zamuleniem (zapiankować).

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji,

- przebiegu kanalizacji na zgodność z Rysunkami,

- prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur, wykonania skrzyżowań z obiektami,

- prawidłowości budowy studni kablowych polegających na sprawdzeniu wymagań normy BN-85/8984-01.

6.3. Telekomunikacyjne kable doziemne i rurociągi kablowe

Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- skrzyżowań i zbliżeń do innych  sieci,

- ochrony linii kablowych,

- szczelności i kalibracji rurociągów,

Wymagania dotyczące powyższych czynności podane są w punkcie 7.2. normy 
BN-76/8984-17. Ponadto należy przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność z punktem 4 normy BN-76/8984-17.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

- metr – dla demontażu i wykonania linii kablowej, ułożenia rur ochronnych i kanalizacji kablowej.

- kilometr – dla rurociągów kablowych, kabli światłowodowych.

- sztuka - dla montażu studni telekomunikacyjnych, demontażu słupów, montażu skrzynek i inne.

- odcinek – dla pomiaru szczelności rurociągów kablowych, pomiarów kabli.

- złącze – dla montażu złączy kablowych.

Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane za zgodnie z dokumentacją projektową , STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli  wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 , dały wyniki pozytywne.

Po wykonaniu przebudowy linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- aktualną powykonawczą dokumentację projektową,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokóły z dokonanych pomiarów,

- zapisy odbioru robót zanikających z dziennika budowy,

- protokół odbioru robót przez właściwy Urząd Telekomunikacyjny – TP S.A., HAWE,
 IchB PAN PCSS.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena demontażu i montażu linii kablowych i kanalizacji kablowej obejmuje:

- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym,

- sprawdzenie drożności kanalizacji pierwotnej,

- rozbiórka kanalizacji kablowej z demontażem kabla,

- demontaż kabli,

- demontaż napowietrznej linii (kable),

- zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych (materiałów) na miejsce wbudowania,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- załadunek i transport zdemontowanych użytkownika wyrobów oraz odpadów na skład wykonawcy,

- roboty ziemne,

- ułożenie kabla w rowie kablowym, w przepuście i w kanalizacji kablowej,

- ułożenie rurociągów kablowych, wykonanie kalibracji oraz sprawdzenie szczelności,

- wdmuchiwanie kabli światłowodowych,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- nadzór użytkownika,

- roboty towarzyszące niezbędne do przełożenia i budowy linii telekomunikacyjnej,

- wykonanie pomiarów końcowych zgodnie z życzeniem właścicieli kabli,

- uporządkowanie terenu budowy,

- koszt składowania odpadów,

- montaż studni kablowych,

- koszt odpadów i ubytków materiałowych,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy związane i standardy

PN-EN 13242	Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN 1008	Woda zarobowa do betonów.

PN-EN 206-1	Beton.

BN-85/8984-01 	Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-74/3233-15	Bloki betonowe płaskie.

PN-D-79353 	Bębny kołowe.

BN-73/8984-05 	Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.

PN-T-90310 		Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej i powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania.

PN-T-90331 		Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi pęczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone, osłoną polietylenową ,lub polwinitową.

PN-T-90330 		Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania.

BN-80/3231-25 	Skrzynka kablowa 10/20.

BN-76/8984-17	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.

PN-E-05125 		Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

BN-72/3233-13	Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-72/3233-72 	Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.

BN-73/3233-02	Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03	Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30	Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-86/3233-16	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-79/3223-02	Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły pupinizacyjne i skrzynie zespołów pupinizacyjnych.

PN-EN 197-1: 2002 	Cement. Część 1:  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-EN 12620		Kruszyw do betonu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 26.10.2005 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr 219 poz. 1864)